## Slide 1
枋寮高中科學創意團隊
吸管機器人

## Slide 2: 材料
TT直流減速馬達(扭力1:120)
直徑6mm吸管
寬度2cm冰棒棍
一般家庭用牙籤
直徑5.5mm吸管
有斜角(較硬)
無斜角
3號電池兩顆
兩入3號電池盒(附開關)

## Slide 3: 工具
剪刀
尖嘴鉗
大於10cm的尺
小號熱熔膠槍
剝線鉗

## Slide 4: 材料裁切
口徑較大的吸管需裁切成 8cm*1 , 7cm*1 , 1.5cm*6 , 1cm*3
口徑較小的吸管需裁切成 2.5cm*4
牙籤只要裁掉兩端尖尖的部分
2cm寬冰棒棍：
2.5cm*2(也可自由發揮)
2.5cm
1.5cm
1cm
1cm
8cm
7cm

## Slide 5: 使用熱熔膠槍注意事項
使用熱熔膠槍要注意被燙傷，如果沾到熱熱的膠且感覺會燙時，趕緊弄掉，並報告老師。
上熱熔膠後，要把吸管固定好，最好等熱熔膠乾得差不多後，再繼續下一個動作。
黏合吸管時，可以考慮在桌上排好形狀，先黏合上層，等乾了之後，再翻面黏下層。

## Slide 6: 黏合吸管轉軸
儘量一邊要成一直線
1.5cm
1.5cm

## Slide 7: 黏合機器人的後支撐腳
1cm
8cm
7cm

## Slide 8: 黏合機器人的前腳
1.先黏成直角
2.較長的腳黏冰棒棍
較長
較短

## Slide 9: 吸管轉軸與馬達軸心黏合
在馬達軸心平平的兩側點一點點熱熔膠就好，大約綠豆大小
留大約10元硬幣厚度的間隙

## Slide 10: 吸管轉軸與馬達軸心黏合-完成圖

## Slide 11: 黏合後支撐腳
較長的吸管(8cm)跟馬達黏合

## Slide 12: 後支撐腳-完成圖

## Slide 13: 裝上前腳
箭頭方向是機器人的前面
兩隻腳要一前一後

## Slide 14: 黏合支撐牙籤的吸管
稍微對準一下之後要黏合牙籤的方向(這裡用虛線表示)
1cm
1cm

## Slide 15: 黏合支撐牙籤的吸管-完成圖

## Slide 16: 黏合牙籤和前腳

## Slide 17: 黏合牙籤和前腳-完成圖

## Slide 18: 剝線鉗介紹
由粗到細
剝最細的電線

## Slide 19: 如何使用剝線鉗
穿過最細的孔
電線要穿過去
電線穿過刀片約5mm
一手抓住電線一手壓剝線鉗，拉開

## Slide 20: 電池盒電線穿過馬達銅片的孔
電線穿過孔後，稍微轉一轉，不要把馬達的銅片轉斷了。

## Slide 21: 吸管機器人完成
熱熔膠槍直接黏合電池盒和馬達，左右位置儘量置中，有開關的前緣對齊馬達前端
切齊