## Slide 1
IQ light製作
枋寮高中科學創意團隊

## Slide 2: 學校介紹
本校為全台最南的高中學校
自造者教育設計特色課程的引導，透過做中學，讓學生創意發想，動手產出作品。開發潛能、啟發思考、發現問題、解決問題，利用此學習方式，讓學生更容易適應各行各業的環境。
開發低成本教具，讓大家都能得到學習的樂趣。

## Slide 3: 今日課程
IQ light 簡介。
USB電源線介紹。
發光二極體介紹。
IQ燈組裝。
電路組裝。

## Slide 4: IQ-light介紹
IQ light誕生於1972年，丹麥設計師Holger Strøm，運用包裝設計的長才，構想出這款用單一的組件創造出的立體燈飾，單純的米白色、DIY的趣味組裝方式，加上多變的造型，三十年來讓IQ light除了有眾多收藏者之外，也被廣泛運用於商業空間，是一盞可以訓練腦力、靈活手指的北歐當代經典。

## Slide 5: IQ-light 燈片

## Slide 6: 現有IQ-light樣式

## Slide 7: 進化版IQ-light

## Slide 8: USB電源線介紹
一般來說，USB滑鼠或鍵盤壞掉都是直接拿給資源回收車作回收，現在我們不妨將壞掉的USB滑鼠或鍵盤的線及接頭留下來做為夜燈的電源線。

## Slide 9: USB電源線介紹
一般USB中有4條線，分別是+5V、Data-、Data+、GND。
電線通常用顏色區分 紅色-為+極 黑色-為接地線(GND)，也就是一般說的負 極。 Data-、Data+等為白、綠線。

## Slide 10: USB電源線介紹
若對電線不熟或無法確認，可籍由三用電表來測量。
將電線剝一小段，將USB接上一般行動電源或手機充電變壓器，測量電壓為5V，即是電源線。

## Slide 11: 發光二極體
發光二極體（英語：Light-emitting diode，縮寫：LED）
LED與沒有極性的白幟燈泡不同，只能在順向電流流過時才能發光。
要注意LED能承受的逆向電壓比一般二極體低，逆向電壓過高會使LED永久損壞。

## Slide 12: LED燈條
目前市售燈條常常拿來裝飾用當成露營用燈。常見燈條以12V為主。再加上燈控設備，就可以變成七彩霓虹燈。(但要額外購買變壓器。
今天所使用燈條為5V燈 條，選擇這種燈條的好 處是，5V變壓器，家家 戶戶多的是。

## Slide 13: IQ-light材料選擇
選擇材料 每人燈片共30片
基本上顏色可自由選 擇。
今天因為課程關係， 請大家選擇2個顏色 各15片來組裝。
其中一片需要有圓洞

## Slide 14: IQ-light教學
今天所組裝為圓球形。
圓球一共分成6層，每 層5片。
組裝流程，可以跟著下 列組裝步驟，也可參考 youtbe影片，一步一步 組裝。
https://www.youtube.com/watch?v=Eu-heqvuD7I

## Slide 15: IQ-light組裝1
IQ燈片為平形四邊形，四角各有一個勾。
球型IQ燈組裝，大勾永遠對大勾，小勾永遠對小勾。
IQ燈片組裝， 新的燈片組裝 永遠在前一個 燈片下方。
平勾或大勾
斜勾或小勾

## Slide 16: IQ-light組裝2
第一層
小勾均對內 將5片依序 依規則組裝。

## Slide 17: IQ-light組裝3
第一層 組裝圖如右。

## Slide 18: IQ-light組裝4
第二層 從第一層最低 點開始組裝
圓圈處均為大 勾。
每個燈片會接 到3個接點

## Slide 19: IQ-light組裝5
第二層組裝如下 ，依5個點分別組裝。

## Slide 20: IQ-light組裝6
第三層 從第二層最低 點開始組裝
圓圈處均為小 勾。
每個燈片會接 到2個接點

## Slide 21: IQ-light組裝7
第三層組裝 圖如右
每片只有接2 個接點。

## Slide 22: IQ-light組裝8
第四層 從第三層最低 點開始組裝
圓圈處均為小 勾。
每個燈片會接 到4個接點

## Slide 23: IQ-light組裝9
第四層組裝 圖如右
每片有接4 個接點。

## Slide 24: IQ-light組裝10
第五層 從第四層最低 點開始組裝
圓圈處均為大 勾。
每個燈片會接 到3個接點

## Slide 25: IQ-light組裝11
第五層組裝 圖如右
每片有接3 個接點。

## Slide 26: IQ-light組裝12
第六層 從第五層最低 點開始組裝
圓圈處均為小 勾。
每個燈片會接 到4個接點

## Slide 27: IQ-light組裝13
第六層組裝 圖如右
每片有接4 個接點。

## Slide 28: 桌燈電路教學
使用工具
斜口鉗(剝線)
尖嘴鉗
焊槍
熱熔膠槍
鐵鎚

## Slide 29: 材料
15*15木板底座
四爪釘1個
燈條(10顆LED燈)
USB開關電線1條
25CM蛇管(含螺帽1顆)
電線(約30CM)
絕緣膠帶

## Slide 30: 燈座組裝1
將電線穿過底座的孔(需用尖嘴鉗協助)。
正
負

## Slide 31: 燈座組裝2
將四爪釘穿過電線後，釘在木板上。
若四爪釘無法釘緊，將其用白膠固定。
正
負

## Slide 32: 燈座組裝3
將電線穿過蛇管。電線兩 端都要露出來。
請小心不要將電線拉過頭 一旦拉過頭，就比較難處 理了。

## Slide 33: 燈座組裝4
將開關電線及木板尾端電線脫皮(剝線)約0.5CM。並將其紅色線相接。

## Slide 34: 燈座組裝5
剪約2cm絕緣膠帶將 剛剛接好的紅色線包 覆約2~3圈。膠帶留下 一小段。
再將白-黑色線相接。 將剩下的膠帶將其完 全包覆。
包覆體積越小越好。

## Slide 35: 燈座組裝6
將包覆好的線慢慢往 洞口推，在蛇管另一 端慢慢拉，將黑色膠 帶完全藏在木板中。
最後在洞口點些許熱 熔膠將其固定。

## Slide 36: 燈座組裝7
完成圖如右圖。
黑色膠帶完全藏在木 板中，可增加美觀。

## Slide 37: 燈座組裝8
將最後一片燈片先套 進蛇管並鎖上螺帽。
並將電線剝約0.2cm左 右長度。這裡電線不 千萬不可以剝太長哦。
最後一片燈片配合燈球 的方向哦。，裝反的話 球會裝不上去。

## Slide 38: 燈座組裝9
銲接LED燈。(若外層有保護模，輕輕將保護模撕開到露出銅片位置。)
先在燈條銅點上點上銲錫。

## Slide 39: 燈座組裝9
LED正負極判斷方式，看剪刀方向。
刀柄方向為負極，刀鋒方向為正極

## Slide 40: 燈座組裝10
將正極接上紅線。負極接上白線。
接法：將電線放置在銲錫上方，用銲槍加熱使其熔化即可。

## Slide 41: 燈座組裝11
測試銲接結果
銲接後一定要測試， 確認沒問題後再做後 續組裝，以免做白工 。

## Slide 42: 燈座組裝12
將多餘電線打個單結 收線。
在剛剛銲接處貼上一 小段絕緣膠帶。

## Slide 43: 燈座組裝13
將燈條繞成圓球型。
如果一直會開掉，可 以點上熱熔膠固定。

## Slide 44: 燈座組裝14
最後將前面做好的燈 球與蛇管上的燈片組 合, 即可完成小夜燈。

## Slide 45: 還可以怎麼做
因為時間關係，很多步驟無法完成。你回家後如果想再加強，可以這麼做。
1.將木板修邊成自己想要的樣式。
2.將木板表面用砂紙磨成較光滑平面。
3.上2~3層保護漆，可增加表面光亮並讓木板 保存較久。
4.在木板加上一些不同裝飾，增加美觀及功能