## Slide 1: 枋寮學區教師社群共備研習
-機械動力四足仿生獸-

## Slide 2: 機械動力四足仿生獸
屏東縣立枋寮高級中學
數位自造設計團隊

## Slide 3
本作品由四足步行機械為基礎，改變各曲軸、連桿、後腳長度的組合，而探討四足步行的速度、拉力的變化。
(包括曲軸、連桿及後腳不同的組合，對於速度及拉力的影響) 期望找出競速及拉力上的最佳組合。

## Slide 4: 實驗所得結論~
曲軸長度短，所繪出的圓較小，帶動前腳揮動的軌跡較小，曲軸長度長，所繪出的圓較大，帶動前腳揮動的軌跡幅度較大，故步伐大，相對速度較快
發現連桿較長時，牽動後腳向前揮動，步伐較小，因此速度較慢。連桿較短時，牽動後腳向 後擺動，車子跨的步伐較大而前進的速度較快。
當後腳孔位置改變時，對後腳擺動幅度影響很大，當孔位置較高時，腳底的擺 動幅度大。因為較大的擺動幅度，步伐就會較大，因此後腳孔位置越高，速度越快。

## Slide 5
曲軸（力臂）越短，作用力（帶動機構前進的動力）就會越大。這也應證了我們的實驗結果：曲軸越短，拉力越大。
連桿越長（在一定範圍內，不能超過限制），拉力越大。
後腳越長（在一定範圍內，不超過長度限制），拉力越大。
腳底摩擦力愈大，機構帶動愈順。

## Slide 6: 材料
吸管 1段
竹籤 2隻
木板A 2片
木板B 2片
連桿 6條
曲軸 4個
圓形卡榫 8個
TT馬達
電池盒
A
A
B
B
Notes: 簡報可讓觀眾獲得的好處：如果成人學習者了解課程主題的學習方式和重要性，可提升他們的學習動機。
簡報者對於此主題的專業程度：概述您在這個領域獲得的認證，或說明為何參與者必須聽信於您。

## Slide 7: 曲軸製作
Notes: 課程描述應該要簡潔。

## Slide 8: 曲軸製作
將竹籤修剪成3公分兩段、1.5公分兩段。
3 公分
1.5 公分

## Slide 9: 曲軸製作
使用熱熔膠將竹籤與曲軸固定
3 公分
1.5 公分
3 公分
1.5 公分

## Slide 10: 固定曲軸
使用熱熔膠，將曲軸固定在TT馬達的轉軸上。

## Slide 11: 固定曲軸
注意！左右曲軸的方向要相反！

## Slide 12: 身體製作
拿出A、B木片，準備組裝

## Slide 13: 身體製作
頭
尾
孔方向朝尾

## Slide 14
馬達與電池盒的電線連接

## Slide 15: 身體製作
使用熱熔膠將TT馬達固定在身體上

## Slide 16: 身體製作
馬達固定好後，再黏上背片

## Slide 17: 前腳製作
拿出四條連桿，兩兩一組。

## Slide 18: 前腳製作
使用熱熔膠固定，並注意兩隻腳的角度要一樣。

## Slide 19: 前腳製作
使用熱熔膠固定，並注意兩隻腳的角度要一樣。

## Slide 20: 固定零件
拿出圓形卡榫4個，修剪兩段1.5公分長的竹籤。
1.5 公分
1.5 公分

## Slide 21: 固定零件
將1.5公分竹籤的一端塞進圓形卡榫。

## Slide 22: 固定零件
由下往上，穿過前腳上面，後面數來第二個孔。
右腳
左腳

## Slide 23: 固定零件
左腳
右腳

## Slide 24: 固定零件
左腳
右腳
※注意※後腳跟前腳之間要能夠順利旋轉
套上圓形卡榫固定

## Slide 25: 組裝
將竹籤穿過身體尾部的孔。

## Slide 26: 組裝
在竹籤上套一段1公分(視情況修剪)的吸管。

## Slide 27: 組裝
將左右腳裝上去，孔位可以自行調整。

## Slide 28: 組裝
最後再將圓形卡榫固定住，並注意不可以卡緊。

## Slide 29: 最後，裝上電池試走看看… 自行調整孔位，找出走得最順的方式(孔位)就完成囉~